Комплектующие для сборки теплицы

| НАИМЕНОВАНИЕ | 4 м шаг 1м | 4м шаг0.65 | 6м шаг 1м | 6м шаг 0.65 | 8м шаг 1м | 8м шаг 0.65 | 10м шаг 1м | 10м шаг 0.65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Торец | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дуги | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 11 | 9 | 14 |
| Основание | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Направляющие | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Лапы | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Саморез 4,2х25 для крепления поликарбоната (далее СПК) | 56 | 72 | 80 | 104 | 104 | 136 | 128 | 168 |
| Шайба м6 увеличенная для крепления СПК | 56 | 72 | 80 | 104 | 104 | 136 | 128 | 168 |
| Саморез 4,2х13 со сверлом для крепления основания, направляющих и дуг | 10 | 14 | 24 | 30 | 28 | 36 | 42 | 52 |
| Винт 6х60 | 15 | 21 | 21 | 30 | 27 | 39 | 33 | 48 |
| Шайба м6 | 15 | 21 | 21 | 30 | 27 | 39 | 33 | 48 |
| Шпингалет | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Сверло 2,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Шуруп под шпингалет. 3*19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Инструкция по сборке теплицы:

- Соединить все направляющие и основания саморезами 4.2*13 со сверлом.

- Расставить основания на земле. Насадить дуги, на основание на трубу меньшего диаметра. Закрепить саморезами 4.2*13 со сверлом с двух сторон каждую.

Для 10метровой теплицы: Схема расположения оснований слева направо в метрах 1,6м +4,2+4,2 ( обратить внимание, что расстояние между тычками 1м ). Боковых направляющих слева направо в метрах 4,2м+4,2м+1,6м ( обратить внимание, что расстояние между отверстиями диаметром 7мм 1м). Схема расположения верхней направляющей аналогично основаниям. (1,6м+4,2м+4,2м слва направо)

- Надеть торцы на трубу меньшего диаметра, приваренную к основанию на края теплицы. Закрепить все как указано выше.

- Прикрутить направляющие к дугам, как показано на рисунке винтами 6х60.

- Проверить диагонали. (должны быть равны)

- Лапы вкапываются в землю и прикручиваются к основаниям.

- Листы СПК прикрутить от любого края теплицы, оставляя свес (козырек) около 10 см с каждого торца, саморезами 4,2х25 в просверленные отверстия. Средний лист накладывается последним, накрывая два торцевых. Свес покрытия внизу должен быть около 5 см с каждого края. В случае если СПК с защитной пленкой, ее нужно удалить перед монтажом СПК. Если защитная пленка с одной стороны прозрачная, а с другой нанесен какой либо рисунок или надпись, то этой стороной монтировать наружу.

- Срежьте излишки СПК ножом по нижнему краю профиля с обеих сторон оснований.

- Установить шпингалеты. Шпингалеты на дверь устанавливаются снаружи. Шпингалеты на форточку изнутри.

За механические повреждения на СПК в процессе эксплуатации теплицы продавец  ответственность не несет. За СПК отвечает завод изготовитель. Для предотвращения повреждений на СПК обязательное требование изготовителя уборка снега по бокам свыше 50см и полная уборка с крыши в зимнее время. В противном случае гарантия с теплицы снимается. Также рекомендуется устанавливать подпорки под дуги через 2 метра на зимний период

Инструкция по закрыванию торцов поликарбонатом

Разрежьте карбонат на 3 части шириной по 2м, чтобы получились листы размером 2.1м Х 2м. Затем каждый лист разрежьте пополам с большей стороны (вдоль по соте), чтобы получить размер 1.05м Х 2м

.

ВНИМАНИЕ! Сторона карбоната, на которой пленка с цветной полосой, должна быть снаружи теплицы!

Полученный лист кладем на дверь так, чтобы запаянная сторона находилась на противоположной стороне от петель (справа). Делаем нахлест на стойку торца 2-3 мм. Верх листа должен находиться на поперечной стойке под форточкой с нахлестом 5мм. Вырежьте карбонат под петли. Зафиксируйте лист саморезами 4.2*25 в просверленные отверстия. Лишний карбонат снизу срезается ножом.

Срезанный кусок накладывается на форточку так, чтобы снизу между карбонатом на двери и на форточке был зазор 2 мм, а  сверху нахлест на стойку над форточкой составлял 2-3мм. Лишнее срезается ножом. Со стороны петли по стойке двери карбонат срезается ножом.

Второй лист размером 1,05м Х 2м накладывается на правую сторону торца запаянной стороной к запаянной стороне на двери. Зазор между листами должен быть 1-2 мм. Фиксируется саморезами.

Третий лист ложится на левую сторону торца запаянной стороной к петлям. Зазор между листами делается 1-2 мм. Вырезается карбонат под петли. Фиксируется саморезами. По контуру торца излишки карбоната срезаются ножом.

Один из остатков накладывается на оставшуюся над дверью незакрывшуюся часть торца. Крепится саморезами. Излишки срезаются ножом.

Второй торец покрывается аналогично.

За механические повреждения на карбонате в процессе эксплуатации теплицы продавец  ответственность не несет.